## Cabines préfabriquées Modèle Stratitreize Eco 13 mm

# DESCRIPTIF TECHNIQUE

Fourniture et pose de cabines sanitaires de la société LDM EQUIPEMENT

205 rue Pasteur – 54230 NEUVES-MAISONS – Tel : 03.83.47.10.47  Fax : 03.83.47.77.83. ou équivalent

■ Cabines Stratitreize Eco 13 mm

■ Refends, meneaux et portes : stratifié massif 13 mm. M2

■ Bandeau de façade en alu laqué gris clair (Ral 7035) rehaussé d’un jonc couleur sur la

face avant. La fixation sur le meneau permet une grande souplesse au montage

■ Piétements réglables en nylon armé de fibre de verre permettant un réglage du vide

au sol standard de 100 à 150 mm (minimum possible de 70 mm)

■ Portes équipées de paumelles en nylon armé simples ou à ressorts, verrous en nylon

armé avec voyant libre et occupé

■ Fixation des refends sur murs à l’aide de 3 équerres en ABS permettant un rattrapage de niveau

■ Visserie inox

■ Dimensions :

➤ Hauteurs cabines : 1970 mm dont 120 mm de vide au sol moyen

➤ Hauteur de porte : 1750 mm avec vide au sol de 130 à 180 mm

ou 1600 mm (hauteur économique) avec vide au sol de 265 à 315 mm

➤ Profondeur standard : 1600 mm

■ Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value

# EQUIPEMENTS COURANTS

■ Pare-douche et banc d’angle en stratifié massif 13 mm

■ Banc de déshabillage en fond de cabine en stratifié massif 13 mm

■ Cabines pieds-nus  pieds-chaussés équipées d’un banc et de 2 portes à fermeture simultanée

■ Porte ouvrant à l’extérieur

■ Imposte